## Slide 1
第十八章
电疗法
姓名：许建文
单位：广西医科大学

## Slide 2
指导性自学：关注画红字部分。
参考书籍：1.三版教材
2.乔志恒等主编： 物理治疗学全书

## Slide 3
直流电疗法的治疗作用、治疗方法、注意事项、临床应用
直流电疗法的生物物理与化学作用
直流最离子导入疗法的治疗作用、治疗方法、注意事项
掌 握：
熟 悉：
了 解：

## Slide 4
第一节
直流电疗法

## Slide 5
第一节 直流电疗法
直流电疗法
一、概述
二、单纯直流电疗法
三、直流电离子导入疗法

## Slide 6
第一节 直流电疗法
一、概述
生物物理与化学作用
生理作用

## Slide 7
1.生物物理与化学作用
理化作用基础
电解及电解产物
电泳与电渗
酸碱度改变
细胞膜通透性变化
组织兴奋性变化
第一节 直流电疗法

## Slide 8
1.1理化作用基础
人体是一个复杂的导体，不同组织的导电性不同，含水分越多的组织，其导电性越好
第一节 直流电疗法
优良导体：液体（脑脊液、淋巴液、胆汁、血液等）
良导体：神经、肌肉、脑、肾
不良导体：结缔组织、皮肤、脂肪、骨组织
几乎完全不导电：皮肤，干的头发、指甲

## Slide 9
1.2电解及电解产物
第一节 直流电疗法

## Slide 10
1.3电泳与电渗
电泳
直流电通过人体时，带负电荷的蛋白质粒子及其吸附层向阳极移动
电渗
扩散层正离子连同其水化膜向阴极移动
第一节 直流电疗法

## Slide 11
1.4酸碱度改变
第一节 直流电疗法
直流电作用下
金属离子Na+、K+、Ca2+、Mg2+等向阴极移动，而许多酸根和有机酸向阳极移动
同时由于阴极下产生碱性电解产物而阳极下产生酸性电解产物
所以在阴极下碱性升高，而阳极部位呈酸性

## Slide 12
1.5细胞膜通透性变化
阳极 | 脱水、偏酸性、蛋白质接近 | 蛋白质分散度降低 | Ca2+浓度相对增高 | 细胞膜变得较致密 | 细胞膜通透性降低 | 物质经膜交换减慢
阴极 | 含水量增加，偏碱性，偏离蛋白质 | 蛋白质分子分散度升高 | K+浓度相对升高 | 细胞膜变疏松 | 细胞膜通透性升高 | 物质经膜交换加速
第一节 直流电疗法

## Slide 13
1.6组织兴奋性变化
神经肌肉兴奋性＝[K +]+[Na +]/[Ca2 +]+[Mg2 +]+[H +]
第一节 直流电疗法
K+、Na+、Ca + 、Mg2 +向阴极方向移动
由于K +和Na +的水化膜较薄，移动速度较快，所以在阴极下K +和Na +的浓度相对升高，导致阴极下碱性升高，H +浓度较低，所以阴极有提高组织兴奋性作用
而阳极下的Ca2+和Mg2+的浓度相对增加，H +浓度较高，所以阳极有降低组织兴奋性的作用。

## Slide 14
神经肌肉的兴奋性与电解质关系 |  |  |  |  | 
阴极 | K+↑ | Na+↑ | H+↓ | PH↑ | 组织兴奋性↑
阳极 | Ca2+↑ | Mg2+↑ | H+↑ | PH↓ | 组织兴奋性↓
第一节 直流电疗法

## Slide 15
2.生理作用
对血管的影响
对神经系统的影响
某些腺体的反应
对骨骼的影响
第一节 直流电疗法

## Slide 16
2.1对血管的影响
第一节 直流电疗法
直流电
皮肤中组胺↑（阴极下升高更明显）
小动脉舒张
毛细血管通透性↑
轴突反射

## Slide 17
2.2对神经系统的影响
中枢神经—— 直流电作用于中枢神经时，可使机体内某些器官和组织的功能发生改变，并因电极放置的部位和极性不同而异
自主神经——反射地引起内脏器官和血管的舒缩功能
第一节 直流电疗法

## Slide 18
2.2对神经系统的影响
运动神经和肌肉组织——反应因直流电极性、电流强弱、通断电等变化而异。临床上利用这些特点用于诊断神经、肌肉的病变
感觉神经—— 直流电对皮肤感觉神经末梢有刺激作用，其感觉反应因身体不同部位的电阻及神经末梢分布不同而有差异
第一节 直流电疗法

## Slide 19
2.3某些腺体及骨骼的影响
直流电有调整某些腺体功能的作用
10～20μA直流电阴极有促进骨折愈合的作用
第一节 直流电疗法

## Slide 20
二、单纯直流电疗法
治疗作用
治疗技术
临床应用
第一节 直流电疗法

## Slide 21
消炎镇痛，促进伤口愈合，软化瘢痕
镇静和兴奋作用
较大的直流电对静脉血栓有促进溶解的作用
促进骨折愈合
对冠心病的治疗
对癌症的治疗
第一节 直流电疗法
1.治疗作用

## Slide 22
仪器设备
治疗方法
注意事项
不同部位的治疗方法
第一节 直流电疗法
2.治疗技术

## Slide 23
直流电疗法机
附件
第一节 直流电疗法
2.1仪器设备

## Slide 24
利用电子管或晶体管对交流电进行整流，经滤波输出平稳的直流电
电压在100V以下
电流输出0～50～100mA可调
输出插口有标明正(＋）、负(－）极性
有的仪器有极性转换开关和电流量程分流器
第一节 直流电疗法
（1）直流电疗机

## Slide 25
导线：红色——正极导线，其它颜色——负极
电极板：0.10～0.15cm厚的铅板，或0.3cm厚的导电橡胶板，制成不同大小面积的方形、长方形或圆形电极，或用于面神经、乳房、肩领区的特殊形状电极。
导线夹：连接导线与电极板
衬垫：若干层吸水绒布缝制而成，厚度1cm，可避免酸碱产物直接刺激皮肤。衬垫的形状应与其电极相应，其各周边应大出电极各周边约1cm
其它用品：绝缘布、沙袋、固定带
第一节 直流电疗法
（2）附件

## Slide 26
第X节 节标题
主电极与副电极的应用
电极的放置方法
治疗剂量与疗程
操作方法
对置法
并置法
斜对置法
2.2治疗方法

## Slide 27
（1）主电极与副电极的应用
选用两个面积大小不同的电极
第一节 直流电疗法
小电极——主电极或作用极：电流密度大，治疗作用较明显
大电极——副电极或非作用极：电流的密度小，引起的反应较弱

## Slide 28
（2）电极的放置方法
电极的不同放置方法，是为了让电力线更好地通过病变部位或需要作用的部位
第一节 直流电疗法
 | 电极放置方法 | 举例 | 临床应用
对置法 | 身体某部位的内、外两侧或者前后面 | 膝关节内外侧对置，上腹部与腰部前后对置 | 治疗头部、关节及内脏器官等部位的疾病
并置法 | 躯体的同一侧面，上下或左右并置 | 左下肢前面的并置 | 用于治疗身体浅部或体表如周围神经和血管疾病
斜对置法 | 身体某部位的内、外两侧的上下部斜对置 |  | 

## Slide 29
治疗剂量
电流密度作为电流刺激强度的指标，电流密度以电极衬垫单位面积（cm2）的电流强度计算
一般为0.05～0.10mA/ cm2
最大不超过0.50mA/ cm2
小儿为0.02～0.03mA/ cm2
疗程
15～20分钟/次,每天1次视病情，10～20次为1个疗程
第一节 直流电疗法
（3）直流治疗剂量与疗程

## Slide 30
（4）操作方法
1）选好治疗所需的电极板和衬垫
将电极板放在衬垫上，或将电极板插入衬垫的布套内，使电极板的各边在衬垫各边之内约1cm
将电极板与和治疗仪输出导线相接
2）病人取舒适体位，暴露治疗部位
检查病人皮肤，应查看有无知觉障碍，有无皮肤抓伤、擦伤
如有感觉迟钝或丧失，不可以在此处治疗
如果毛发过多，应剃去或用温水浸湿
第一节 直流电疗法

## Slide 31
（4）操作方法
3）放置衬垫，金属极板，盖胶布或塑料布，固定电极
4）检查治疗仪
电流分流器是否在所需位置
输出旋钮是否在零位
导线所接直流电疗仪的输出插口的极性以及电极衬垫的极性是否正确、一致
分叉导线所连的两个电极应为治疗所要求的同一极性
然后打开电源，使治疗仪预热
第一节 直流电疗法

## Slide 32
（4）操作方法
5）开始治疗前，向病人交代治疗时应有的感觉
均匀的针刺感
或轻微的紧束感、蚁走感
眼部治疗时可出现闪光感、色感
头部治疗时口腔内可出现金属味等
第一节 直流电疗法

## Slide 33
（4）操作方法
6）开始治疗
打开电源开关
以顺时针方向缓慢旋转电位器，调节电流，使电流表指针平稳上升，逐渐增大电流强度，一般先达到所需电流强度的1/2
询问病人的感觉
待电流稳定、病人感觉明确，再增至所需电流
所达到的电流强度不要超过病人的耐受度
第一节 直流电疗法

## Slide 34
（4）操作方法
7）治疗完毕
缓慢向逆时针方向转动电位器，将电流调降到零位
取下衬垫与电极
关闭电源开关
检查治疗部位皮肤有无异常
第一节 直流电疗法

## Slide 35
2.3注意事项
（1）使用治疗仪前
检查治疗仪的输出是否平稳、正常
各开关旋钮能否正常工作
导线、导线夹、电极是否完整无损
导电橡胶电极是否老化、裂隙
治疗仪的各部件均正常时方能用于治疗
（2）铅板与衬垫
使用的铅板电极应予碾平
衬垫温度以不烫为度，湿度以拧不出水为度
衬垫有电极套时，应将衬垫的一面贴在皮肤上，严防放反，而使电极板与病人皮肤之间只隔一层单布
第一节 直流电疗法

## Slide 36
2.3注意事项
（3）治疗前
去除治疗部位及其附近的金属物
在皮肤小破损处贴以胶布或垫上绝缘布，防止烧伤
（4）治疗凹凸不平的部位时
应注意使衬垫均匀紧贴皮肤，使通电时电流得以均匀作用于皮肤，防止电流集中于某一处
（5）绝缘
导线夹下必须垫以绝缘布，电极插头必须紧紧插入电极的导线插口，切勿使导线夹和导线的金属裸露部分直接接触皮肤
第一节 直流电疗法

## Slide 37
2.3注意事项
（6）在治疗过程中
操作者应经常检查电流表的指针是否平稳，是否在所调节的电流强度读数上
操作者注意观察病人的反应，如病人感觉电极下有局限性疼痛或烧灼感，应立即调节电流至零位，中断治疗，检查电极板是否有滑脱、导线夹直接接触皮肤，局部皮肤有否烧伤等情况
病人不得任意挪动体位，以免电极衬垫位置移动、电极脱落。不得触摸治疗仪或接地的金属物，避免发生短路或触电
第一节 直流电疗法

## Slide 38
2.3注意事项
（7）治疗结束
应先调节电流至零位，关闭电源，才能从病人身上取下电极和衬垫
告诉病人不要搔抓治疗部位皮肤，如局部出现明显充血，刺痒或小丘疹等反应时，应在局部外涂甘油乙醇（成分：甘油与水以1︰1的比例，加乙醇适量）
治疗使用过的衬垫，必须彻底冲洗干净，煮沸消毒，整平后在阴凉处晾干备用。电极板用肥皂水刷洗，去除电极表面的污垢与电解产物
第一节 直流电疗法

## Slide 39
适应证
神经科 偏头痛、三叉神经痛、坐骨神经痛、神经衰弱、癔症、自主神经失调、末梢神经炎、面神经麻痹
内科 慢性胃炎、胃肠痉挛、高血压、关节炎、关节痛
外科 淋巴结炎、淋巴管炎、慢性乳腺炎、术后粘连
第一节 直流电疗法
2.4临床应用

## Slide 40
适应证
妇产 闭经、功能性子宫出血、慢性附件炎
五官科 角膜炎、结膜炎、鼻炎、慢性扁桃体炎、牙周炎、卡他性中耳炎
皮肤科 皮肤溃疡、硬皮病、皮肤瘢痕
第一节 直流电疗法
2.4临床应用

## Slide 41
禁忌证
恶性血液系统的疾病、恶性肿瘤、急性湿疹以及对直流电不能耐受者
对皮肤感觉障碍的病人，治疗时要慎重，避免烧伤
第一节 直流电疗法
2.4临床应用

## Slide 42
三、直流电离子导入疗法
相关知识
治疗作用
仪器设备
治疗方法
临床应用
注意事项
第一节 直流电疗法

## Slide 43
1. 相关知识
直流电离子导入的原理
药物导入人体的途径、分布、深度、数量和极性
第一节 直流电疗法

## Slide 44
1.1直流电离子导入的原理
直流电离子导入主要是根据同性电荷相斥，异性电荷相吸原理，通过直流电能将药物离子经皮肤导入人体。
作用特点
直流电能将药物离子经完整皮肤导入体内
由直流电导入体内的药物保持原有的药理性质
阳离子只能从阳极导入，阴离子只能从阴极导入
第一节 直流电疗法

## Slide 45
1.2药物导入人体的途径、分布、深度、数量和极性
药物导入人体的途径及深度
药物离子导入的数量
药物离子导入的极性
直流电直接导入离子只达皮内，主要堆积在表皮内形成“离子堆”，以后通过渗透作用逐渐进入淋巴和血液
与很多因素有关
导入的药物为衬垫中药物总量的2％～10％
金属、生物碱带正电荷从阳极导入
非金属、酸根带负电荷从阴极导入
第一节 直流电疗法

## Slide 46
直流电和药物的综合性作用
直流电的作用
药物的作用
神经反射作用
通过感觉-自主神经节段反射机制而影响相应节段的内脏器官和血管的功能
2.治疗作用
第一节 直流电疗法

## Slide 47
3.仪器设备
遵医嘱选择不同的药物配制成不同浓度的导入药液备用，药物必须新鲜、无污染
配浸药所用的滤纸、纱布、衬垫要注明阳极（＋）和阴极（-）
第一节 直流电疗法

## Slide 48
第三节
直流电离子导入治疗技术
4.治疗方法
衬垫
电水浴
体腔法
耳道药物离子导入法
直肠前列腺离子导入法
阴道离子导入法
创面离子导入法
第一节 直流电疗法

## Slide 49
5.临床应用
适应证
神经科：偏头痛、三叉神经痛
内科：慢性胃炎、胃肠痉挛
外科：颈椎病、肩关节周围炎、腰椎间盘突出症
妇产科：闭经、功能性子宫出血、慢性附件炎
五官科：玻璃体浑浊、视神经炎、角膜炎
皮肤科：皮肤慢性溃疡、硬皮病、皮肤瘢痕
第一节 直流电疗法

## Slide 50
5.临床应用
禁忌证
对拟导入的药物过敏者
恶性血液系统的疾病、恶性肿瘤、急性湿疹以及对
直流电不能耐受者
对皮肤感觉障碍的病人，治疗时要慎重，避免烧伤
第一节 直流电疗法

## Slide 51
6.注意事项
禁用对导入药物过敏者，可能发生过敏的药物做过敏试验
配制导入药液
遵循直流电疗法的注意事项
第一节 直流电疗法
溶剂一般多采用蒸馏水、无离子水、乙醇、葡萄糖等
药液应放在玻璃瓶内保存，避光的药液应放在棕色 的瓶内，瓶盖要盖严，导入的药液保存一般不超过1周

## Slide 52
直流电疗法是应用最早的电疗法之一，用于治疗静脉血栓、慢性炎症、溃疡、骨折等有比较明确的疗效